## Slide 1: ST Amazing Race Car
Embedded in Crazy Race

## Slide 2: ST Amazing Race Car
But : Simulation d’une course de voiture sur les 24h du code
Le but est la création de manière ludique d’une application embarquée sur un système avec un microcontrôleur de la famille SPC56xx.
L’application mettra en œuvre différents modules d’entrée/sortie dans le monde des objets connectés.
Elle permettra d’utiliser les technologies embarquées mais aussi le développement d’interface graphique sur PC et/ou Smartphone.

## Slide 3: ST Amazing Race Car
Etape 1 : Mode Garage
  Piloter les organes essentiels de la voiture
    La voiture est commandée par deux moteurs: un pour la propulsion et l’autre pour la direction.
    Les phares avant et arrière sont représentés par des leds ainsi que l’essuie glace.
    Un module sensor speed permet de mesurer le nombre de tours de roues
  Télécommande
    Une télécommande (à développer) permettra de contrôler la voiture:
    vitesse: 0  arrêt, 1/2/3  trois vitesses en marche avant, -1  marche arrière
    Direction des roues: droite / gauche / tout droit
    Allumage des feux Avant / Arrière
    Allumage des essuie-glaces
    Compte tours
  Un tableau de bord
    Le tableau de bord (à développer) permettra de surveiller
    l’état des différents organes de la voiture en temps réel
    (vitesse enclenchée, compte tours…)
  Suivi GPS
    L’envoi des coordonnées GPS à un serveur de traçage
    (fourni) permettra de suivre le parcours de la voiture

## Slide 4: ST Amazing Race Car
Etape 2 : Mode Sensor (Semi-Auto)
    Lorsque la voiture tourne à droite ou gauche, mise en route des clignotants correspondants.
    La voiture doit réagir en fonction des certains incidents en cours de route
  Chaque incident sera simulé par l’intermédiaire d’un bouton poussoir.
  Bouton Noir (NUIT) : Allumer les feux avant et Arrière
  Bouton Bleu (PLUIE): Ralentissement, vitesse réduite et allumage de l’essuie glace
  Bouton Rouge (URGENCE) : Allumage des warnings et arrêt de la voiture
  Bouton Jaune (CHANGEMENT DE SENS) : Ralentissement progressif, arrêt puis marche arrière

## Slide 5: ST Amazing Race Car
Etape 3 : La voiture en pilotage automatique suit un parcours déterminé et suivi en temps réel.
  Un circuit sera fourni sous la forme d’une suite de coordonnées GPS (latitude/longitude)
    Un mécanisme de chargement de circuit depuis une URL doit être implémenté
      Un circuit de test sera fourni au départ de l’épreuve
      Un autre circuit sera à télécharger à une URL (fournie au moment de l’évaluation)
  La trajectoire calculée servira à piloter la direction des roues
  La vitesse maximale à ne pas dépasser sera fournie pour chaque coordonnée GPS
  La voiture devra toujours pouvoir réagir aux événements extérieurs définis à l’étape 2
  L’adresse du serveur de suivi des voitures
  sur la carte est fourni (voir annexe)

## Slide 6: ST Amazing Race Car
Pour Gagner
  L’évaluation portera sur plusieurs critères:
  Pilotage des organes essentiels de la voiture
  Télécommande
  Tableau de bord
  Réaction aux événements extérieurs
  Suivi GPS
  Qualité (architecture logicielle, code embarqué)
L’évaluation
  Dimanche à partir de 9h: des questions vous seront posées (choix techniques, architecture et codage embarqué).
  À 9h45 le circuit d’évaluation vous sera fourni
  À 10h début de l’évaluation
A l’issue de l’épreuve, merci de stocker vos développements sur la clef USB fournie au démarrage

## Slide 7: ST Amazing Race Car
Matériel à prévoir :
  PC avec Windows 7/8/10 + accès WIFI à internet
  Un support à la prise en main sera fourni au départ de l’épreuve
  Un device bluetooth pour communication avec la voiture
Matériel fourni
  1 voiture déjà câblée (capteur compte tour + leds + 2 moteurs + module bluetooth + 4 boutons poussoir)
  1 carte SPC560D-DIS + câble USB + une alimentation 5V
  1 stick USB avec les documents nécessaires à la prise en main et à l’installation des logiciels
Logiciels fournis
  SPC5Studio: environnement de développement permettant de coder l’application embarquée
    RQ: permet également le développement d’applications JAVA sur PC
  UDE (ude-4-07-08-spc5-udestk.exe): un outil de flashage/débogage du code embarqué
  cppcheck: outil d’analyse statique de code détectant certaines erreurs que les compilateurs laissent passer
  Un squelette d’application embarquée préconfiguré (à modifier pour le code embarqué)
  Une application de demo (pour tester si tous les organes de la voiture fonctionnent)

## Slide 8: ST Amazing Race Car
Contenu du stick USB
  Application
    ChibiOS-RT SPC560Dxx CARSIMU FW: c’est l’application de référence à partir de laquelle commencer le projet
    ChibiOS-RT SPC560Dxx CARSIMU STANDALONE DEMO FW: l’application à utiliser pour tester le matériel (actionne toutes les fonctions de la voiture)
  Documents
    Contient les documents aidant à la prise en main du sujet
  Logiciels
    SPC5Studio.zip:
      C’est l’environnement de développement (IDE) avec lequel on programme le microcontrolleur
      à dézipper sous C:\
    ude-04-07-08-spc5-udestk.exe:
      l’outil de flashage et de débogage du code embarqué
    cppcheck.exe:
      L’outil d’analyse statique pour détection erreurs de codage

## Slide 9: ST Amazing Race Car
Schéma d’ensemble

## Slide 10: ST Amazing Race Car
Annexes

## Slide 11: ST Amazing Race Car
Pour info : connectique de la carte SPC560D-DIS
Les Pins en rouge sont configurables dans SPC5 Studio
Les Pins en Gras sont des pins System non configurables
Les autres Pins ne sont pas connectés

## Slide 12: ST Amazing Race Car
Connectique de la voiture
Carte SPC560D-DIS
Module Bluetooth
Speed sensor
  Contrôle moteur

## Slide 13: ST Amazing Race Car
Quelques conseils pour débuter
  Dupliquer l’application embarquée fournie
    Test du matériel avec le mode demo
  Communication avec la voiture
    Lien série par USB ou connexion Bluetooth (9600 Bauds)
Un circuit de test vous est fourni
  Sur le stick USB
  A l’adresse suivante: https://spc5.drive.cloudforge.com/projects/starcar
L’URL où télécharger le circuit d’évaluation vous sera fournie au moment de l’évaluation

## Slide 14: ST Amazing Race Car
Serveur de suivi GPS
  http://traccar.spc5studio.com:8888 (Serveur de visualisation)
  login : stcar-000001@24h.fr pass : 000001
  login : stcar-000002@24h.fr pass : 000002
  ……
  Serveur Traccar : please visit http://www.traccar.org
    URL à utiliser pour publier votre position: traccar.spc5studio.com:5055
    stcar-000001  id : 000001
    stcar-000002  id : 000002
    ….

## Slide 15: ST Amazing Race Car
Appairage module BT
  Nom : STCAR-000001 Pass : 1111
  Nom : STCAR-000002 Pass : 2222
  ….
  Nom : STCAR-000010 Pass : 1010